## Slide 1
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
2024. 08. 07
Project
YOLO를 이용한 Image Sensor 불량 검출
Detection of Image Sensor defects using YOLO
최현동(2023254009)

## Slide 2
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
연구 배경
기존 연구(or 기술)의 한계
연구 목표
관련 연구
실험 장치 및 데이터셋
연구 방법
연구 결과 및 토의
향후 추진 일정
Contents

## Slide 3
연구 배경
배경 및 필요성
1.
고품질 머신비전 카메라를 생산 하기 위해서는 Image Sensor의 불량을 제조 단계에서 검출을 해야함.
Image Sensor의 불량은 수 um의 크기의 매우 작은 불량임.
숙련된 검사자 검사 및 검출을 하여도, 시간이 매우 오래 걸림.
검사자에 따라 불량이 검출이 되지 않을 수 있음.
Image Sensor 불량 검출은 카메라 제조 공정에서 매우 중요한 공정 임.
문제 정의
2.
4종의 Image Sensor 불량의 정확한 분류
3
Stain
Defect Pixel
Particle / Scratch
etc

## Slide 4
기존 연구(or 기술)의 한계
기존 연구(or 기술)의 한계
1.
숙련된 검사자가 육안으로 검사.
육안으로 검사를 하기 때문에, 검사자에 따라 판단 기준이 다름.
AI 기반 검출 시스템이 없음
기존 연구(or 기술, 제품)의 현황, 비교
2.
4
검사 방법 | 육안 검사
검사 시간 | 약 30분(25M, 5120 x 5120 기준)
검출율 | 검사자 마다 다름

## Slide 5
연구 목표
연구 목표
1.
기대 효과
2.
YOLO을 이용한 Image Sensor의 불량 분류 및 검출
  영상획득장치 구성
  데이터 수집
딥러닝 기반의 YOLO 모델을 카메라 제조 공정 적용을 위한 C++ or C# 으로 실시간 분류 시스템 개발
보다 정확하고 빠른 Image Sensor 불량 분류 및 검출
딥러닝 기반 YOLO 모델을 통해 제조 공정 시간 단축
제조공정 시간 단축으로 인한 생산성 향상
5

## Slide 6
관련 연구 (or 기술)
이미지센서에서 불량화소 검출
1.
CMOS 이미지 센서에서의 효율적인 불량화소 검출을 위한 알고리즘 및 하드웨어 설계 : 안지훈 등 (2007)
  단일 화면내에서는 경계영역을 고려하여 검출하고, 여러프레임에 걸친 확인 과정을 거치되, 화면 전환 여부를 확인 하여 화면 전환이 일어날때마다 화소의 불량화소 여부를 판단하고 확인
모바일 카메라 화질 개성을 위한 실시간 불량 화소 검출 및 보정 시스템의 설계 : 송진근 등 (2007)
  불량 화소를 학 핏셀과 콜드 픽셀로 분류하여, 라인 검출방법과 5x5 창 검출 방법을 순차적으로 처리하여, 불량 화소의 특성에 따라 검출 및 보정하는 방법을 제안
  라인 검출 알고리즘은 수평 저주차 영역의 불량 화소를 검출
  5x5 창 검출 알고리즘은 수직, 대각 저주파 영역과 고주파 영역에 대한 불량 화소를 검출
6

## Slide 7
실험 장치 (or 시스템 구성)
2.
대상 제품 (or 재료)
1.
실험 장치
테스트 데이터 수집을 위한 Software 개발
  대량의 이미지 테스트 데이터 수집 가능
  실제 분류 환경과 유사한 테스트 데이터 확보
Image Sensor
-> 머신비전 카메라 제조 공정 중 반조립 상태에서 영상 획득
7
카메라 조립
영상 획득 조건 Setting(조명, 노출시간)
SW에서 카메라 연결
영상 획득

## Slide 8
데이터셋
1.
데이터 전처리
2.
데이터셋
카메라 제조공정에서 429개 이미지 수집
해상도 : 10M, 18M, 25M, 50M 등 다양한 해상도
원본 데이터를 무작위로 증량시킴으로써 데이터셋의 다양성과 크기를 모두 향상
기하학적 데이터 증강 방법
  수평/수직 대칭, 수평/수직 이동, 회전, 확대/축소
  불량의 크기, 위치, 방향 변화에 대한 내성을 갖도록 함
8
Total
278 (100%)
etc
148
(53.23%)
Particle / Scratch
6
(2.15%)
DP
58
(20.86%)
Stain
66
(23.74%)
Total
151 + 278 (100%)

## Slide 9
You Only Look Once v5(YOLOv5)
1.
모델의 학습 환경
2.
연구 방법
높은 프레임 속도로 실시간 객체 탐지 가능
Pytorch 기반으로 구현, 직관적인 API와 예제가 많이 있음
속도와 정확도에 따라 작은 모델 부터 큰 모델 까지 제공
사전 훈련된 모델을 제공 하여 전이학습 용이 / 적은 양의 데이터로 모델 학습 가능
9
컴퓨터 사양 (H/W)
  CPU : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz
  RAM : 16GB
  GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
AI Framework (S/W)
  Pytorch

## Slide 10
제안하는 모델과 다른 모델의 비교
1.
연구 결과 및 토의
YOLOv5의 각 버전 별로 학습 및 결과 비교 예정
YOLO의 다른 버전(ex. v8 등)을 사용하여 학습 및 결과 비교 예정
10

## Slide 11
예비 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
계획서 발표 |  |  |  | 중간 발표(서론~실험결과) |  |  |  |  | 최종 발표(논문 및 발표자료 완성) |  |  |  |  |  | 
향후 추진 일정
향후 추진 일정
2.
추진 현황
1.
주요 추진 내용
수업 진행 내용
주제 선정 및 제목 결정
관련 연구 및 기술 조사
연구(or 개발) 방법론 확정
초기 실험(or 프로토타입 개발)
실험(or 개발) 검증 및 완료
발표자료 및 논문 작성
학위청구 논문심사 일정(예정): 12/초~중
하계방학 중에 Image Sensor 불량 이미지에서 Annotation 진행
데이터 추가 수집
11

## Slide 12
감사합니다
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서